## Slide 1: DICOM
Zadanie 1a (1 pkt)
Odczytaj z pliku DICOM wartości WindowWidth oraz WindowCenter
Wykonaj transformację danych obrazowych zgodnie z wartościami okna
Wyświetl obraz po transformacji

## Slide 2: DICOM
Zadanie 1b (1 pkt)
Dodaj funkcjonalność dynamicznej zmiany parametrów okna przy ruchu myszką

## Slide 3: DICOM
Zadanie 1c (1 pkt)
Dodaj funkcjonalność pomiarową
  Rysowanie odcinka na obrazku
  Wyznaczenie długości odcinka
  Przeliczenie na jednostki odczytane z metadanych (PixelSpacing)
  Wynik pomiaru wypisać na konsolę

## Slide 4: SEGMENTACJA
Zadanie 2 (2 punkty)
  Zaimplementuj metodę segmentacji przez
  rozrastanie obszarów
  Punkt startowy wybierany myszką
  Efektem ma być obrys wydzielonego obszaru
  Dane: plik ‘abdomen.png’
  Plik z kodem do zadania (lab2_segmentation.py)

## Slide 5: WIZUALIZACJA – prosty interfejs
Zadanie 3 (2 punkty) = BONUS
Dodaj nowe funkcjonalności do zadania 1:
Wczytanie wolumenu danych (seria plików) (na początek zakładamy, że całą zawartość folderu to pliki tworzące jedną serię, w kolejnym kroku sortowanie w oparciu o : Image Series Number, Image Acquisition Number, Image Instance Number)
Interfejs 2x2: okno wizualizacji 3D (na podstawie progowania), przekroje w trzech kolejnych płaszczyznach: czołowa, strzałkowa, poprzeczna.
Parametry wyświetlania:
  Okno 3D: próg, rotacja, zoom, sterowanie parametrami oświetlenia, informacja o progu.
  Okna płaszczyzn: WL, zoom, scroll (slice nbr), informacja o numerze slajsa np. 54/128, rozdzielczości (rozmiary voxela).